1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категория А, Б и В), площадей, а также придомовых территорий и дворов.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного цвета.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 1 по              ГОСТ 15150.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Ш |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры и вес светильника приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток,Лм | Габариты светильника, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR 18-04 | 18 | 1900 | 500х74х181 | 2,2 |
| OCR 36-10 | 36 | 3800 | 500х148х181 | 4 |
| OCR 54-06 | 54 | 5700 | 500х224х181 | 5,8 |
| OCR 72-07 | 72 | 7600 | 500х299х181 | 7,6 |
| OCR 32-08 | 32 | 3400 | 1000х74х181 | 4 |
| OCR 64-09 | 64 | 6800 | 1000х148х181 | 7,6 |
| OCR 96-10 | 96 | 10200 | 1000х224х181 | 9,4 |
| OCR 130-05 | 130 | 13800 | 1000х299х181 | 11,2 |
| OCR 26-12 | 26 | 3100 | 500х74х181 | 2,2 |
| OCR 52-13 | 52 | 6200 | 500х148х181 | 4 |
| OCR 80-14 | 80 | 9600 | 500х224х181 | 5,8 |
| OCR 110-15 | 110 | 13200 | 500х299х181 | 7,6 |
| OCR 52-16 | 52 | 6200 | 1000х74х181 | 4 |
| OCR 105-17 | 105 | 12600 | 1000х148х181 | 7,6 |
| OCR 160-18 | 160 | 19200 | 1000х224х181 | 9,4 |
| OCR210-19 | 210 | 25200 | 1000х299х181 | 11,2 |

Вид рассеивателя оговаривается при заказе: стекло, матовое стекло, прозрачный поликарбонат, матовый поликарбонат.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

кронштейн крепления к опоре с комплектом крепежа – 1шт;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48-60 мм max. Высота установки светильников 8-12м. Способ установки – консольный без возможности регулировки угла наклона.

5.3. Прикрепите кронштейн  к корпусу светильника, закрепите на консоль и затяните крепеж. Соедините сетевые провода с соответствующими выводами светильника (заземляющий провод - желто-зеленый).  Светильник готов к эксплуатации.

5.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТАЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует  работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 29-65-65

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии OCR

ПАСПОРТ